Шифр теплосчетчиков SA-94/1 при заказе формируется из нижеприведенных элементов:

| Теплосчетчик SA-94/1- |  | - ПРН - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение (согласно таблице 2 паспорта) | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр первичного преобразователя: |  |  | 010 015 025 040 050 080 100 150 200 300 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичного преобразователя: фланцевое резьбовое: со штуцером с фаской со штуцером с резьбой |  |  |  |  | ФЛ Р1 Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные |  |  |  |  |  |  | Т Ч |  |  |  |  |  |  |
| Градуировка термопреобразова- телей: 100П Pt100 100M |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части термопреобразователей, мм: 80 120 160 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |  |  |
| Стандартный последовательный интерфейс: RS232 RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |

Пример заказа теплосчетчиков SA-94/1 исполнения 1, с первичным преобразователем ПРН с условным диаметром 25 мм, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, комплектом термопреобразоватей с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 80 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232:

“Теплосчетчик SA-94/1-1-ПРН-025-Р1-Т-1-1-1”.

Внимание! При составлении заказа необходимо учесть, что у теплосчетчиков исполнения 3 и 4 два наименьших диапазона измерения расхода (см. таблицу 1 паспорта) не калибруются и погрешность измерения в них не нормируется.