Шифр теплосчетчиков SA-94/2 при заказе формируется из нижеприведенных элементов:

| Теплосчетчик SA-94/2 - |  | -ПРН- |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение (согласно таблице 2 паспорта) | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр первичных преобразователей: расхода Q1/расхода Q2 |  |  | 010/010 015/015 025/025 040/040 050/050 080/080 100/100 150/150 200/200 300/300 400/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичных преобразователей: фланцевое резьбовое: со штуцером с фаской со штуцером с резьбой |  |  |  |  | ФЛ/ФЛ Р1/Р1 Р2/Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные |  |  |  |  |  |  | ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество термопреобразо-вателей : комплект из двух комплект из двух и третий |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  |  |
| Градуировка термопреобразо- вателей: 100П Pt100 100M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части термопреобразователей, мм: в случае комплекта из двух/и третьего 80 120 160 250 в случае комплекта из двух/без третьего 80 … 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 2/2 3/3 4/4 1/нет … 4/нет |  |  |
| Стандартный последова-тельный интерфейс: RS232 RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |

Пример заказа теплосчетчиков SA-94/2 исполнения 1, с первичными преобразова-телями ПРН расхода Q1 и расхода Q2 с условным диаметром 25 мм, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, с двумя выходными электрическими  сигналами  постоянного тока, с комплектом из двух и третьего термопреобразователя с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 80 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232:

“Теплосчетчик SA-94/2-1-ПРН-025/025-Р1/Р1-Т-3-1-1/1-1”.

В случае заказа теплосчетчика без третьего термопреобразователя в заказе меняется шифр количества термопреобразователей и на месте длины погружаемой части третьего термопреобразователя должно быть указано “нет”, например:

“Теплосчетчик SA-94/2-1-ПРН-025/025-Р1/Р1-Т-2-1-1/нет-1”.

Внимание! При составлении заказа необходимо учесть, что у теплосчетчиков исполнения 3 и 4 два наименьших диапазона измерения расхода (см. таблицу 1 паспорта) не калибруются и погрешность измерения в них не нормируется.